LVS 설치 방법 ( Redhat-7.1)

Kernel 및 ipvs

|  | Master Server | Real Server 1, 2, 3 |
| --- | --- | --- |
| Kernel version | linux-2.4.5.tar.gz | linux-2.4.2.tar.gz |
| Ipvs | ipvs-0.8.0.tar.gz | Don’t need |
| ipvsadmin | 1.17 (ipvs에 포함) | Don’t need |
| Download Site | ipvs source : http://linuxvirtualserver.org/software/index.html kernel-2.4.5 source : http://linux.sarang.net/ |

- Master Server 설치 순서

Master Server를 설치하기 위해서는 kernel의 config환경을 다시 setting하고, 그에 필요한 ipvs module을 설치해주어야 한다. 이 과정에서 아래에서 두 가지 방법으로 소개하겠다. ( ipvs-0.8.0의 README file을 참조 )

IPVS module의 두 가지 설치 방법 (본인은 두 번째 방법을 통해서 구현)

  - module로써 올리는 방법

이 방법은 본인이 하지 않았으므로 README 문서에 있는 것만을

여기에 출력하였음.

# build the modules // <path-name> 은 ipvs patch directory

cd <path-name>/ipvs

make

make -C ipvsadm

# insmod the modules and install ipvsadm

su

make install

insmod ip_vs_wlc.o

# set the debugging level

echo 2 > /proc/sys/net/ipv4/vs/debug_level

# ipvs configuration is like that of kernel 2.2

# remove modules

ipvsadm -C

rmmod ip_vs_wlc

rmmod ip_vs

# list connections in the kernel

ipvsadm -Lcn

  - patch를 통해 kernel과 같이 compile하는 방법

linux-2.4.5.tar.gz을 /usr/src/ 아래에 압축을 푼다.

다음 명령어와 같은 순서로 patch를 한다.

cd /usr/src/

ln –s linux-2.4.5 linux

cd /usr/src/linux

cat <path-name>/linux_kernel_ksyms_c.diff | patch -p1

cat <path-name>/linux_net_Makefile.diff | patch -p1

cat <path-name>/linux_net_ipv4_Config_in.diff | patch -p1

cat <path-name>/linux_ip_fw_compat_c.diff | patch -p1

cp -rp <path-name>/ipvs net/ipv4

mv net/ipv4/ipvs/linux_net_ipv4_ipvs_Makefile net/ipv4/ipvs/Makefile

make menuconfig

kernel 환경 설정

이 부분은 LVS를 구축하기위해 kernel의 configuration을 설정해 주는 부분이다.

이 부분의 설정은 시스템의 목적에 따라 틀려질 수 있으며, 본인이 설치한 것이

또한 가장 이상적인 설정이라고 자신있게 말할 수는 없는 상태이다. 다만 이 설정

예제는 kernel-2.4.5에서 이와 같이 설정하에 특별한 문제없이 testing을 마쳤기에

소개하려 한다.

Make menuconfig 명령 후 다음과 같이 setting한다.

Code maturity level options  --->

[*] Prompt for development and/or incomplete code/drivers

/* -------------------------- --------------------------

위의 ipvs patch를 하지 않으면 아래의 Network packet filtering

(replaces ipchains)을 선택했을 때, 옵션 하단부 부분의

IP: Netfilter Configuration  --->

IP: Virtual Server Configuration  --->

옵션 중 Virtual Server Configuration 옵션이 나타나지 않는다.

다시 말하면, Virtual Server Configuration옵션은 ipvs patch를 한 후에

나타나게 된다는 것이다.

-------------------------- -------------------------- */

Networking options  --->

<*>Packet socket

[ ]   Packet socket: mmapped IO

[*] Kernel/User netlink socket

[*]   Routing messages

< >   Netlink device emulation

[*] Network packet filtering (replaces ipchains)

[*]   Network packet filtering debugging

[ ] Socket Filtering

<*> Unix domain sockets

[*] TCP/IP networking

[*]   IP: multicasting

[*]   IP: advanced router

[*]     IP: policy routing

[*]       IP: use netfilter MARK value as routing key

[ ]       IP: fast network address translation

[ ]     IP: equal cost multipath

[ ]     IP: use TOS value as routing key

[ ]     IP: verbose route monitoring

[ ]     IP: large routing tables

[ ]   IP: kernel level autoconfiguration

<*>   IP: tunneling

< >   IP: GRE tunnels over IP

[*]   IP: multicast routing

[ ]     IP: PIM-SM version 1 support

[ ]     IP: PIM-SM version 2 support

[ ]   IP: ARP daemon support (EXPERIMENTAL)

[ ]   IP: TCP Explicit Congestion Notification support

[ ]   IP: TCP syncookie support (disabled per default)

IP: Netfilter Configuration  --->

IP: Virtual Server Configuration  --->

< >   The IPv6 protocol (EXPERIMENTAL)

< >   Kernel httpd acceleration (EXPERIMENTAL)

[ ] Asynchronous Transfer Mode (ATM) (EXPERIMENTAL)

---

< > The IPX protocol

< > Appletalk protocol support

< > DECnet Support

< > 802.1d Ethernet Bridging

< > CCITT X.25 Packet Layer (EXPERIMENTAL)

< > LAPB Data Link Driver (EXPERIMENTAL)

[ ] 802.2 LLC (EXPERIMENTAL)

[ ] Frame Diverter (EXPERIMENTAL)

< > Acorn Econet/AUN protocols (EXPERIMENTAL)

< > WAN router

[ ] Fast switching (read help!)

[ ] Forwarding between high speed interfaces

QoS and/or fair queueing  --->

IP: Netfilter Configuration  ---> 를 선택하면

<*> Connection tracking (required for masq/NAT)

<*>   FTP protocol support

< > Userspace queueing via NETLINK (EXPERIMENTAL)

<*> IP tables support (required for filtering/masq/NAT)

<*>   limit match support

<*>   MAC address match support

<*>   netfilter MARK match support

<*>   Multiple port match support

<*>   TOS match support

<*>   tcpmss match support

<*>   Connection state match support

<*>   Unclean match support (EXPERIMENTAL)

<*>   Owner match support (EXPERIMENTAL)

<*>   Packet filtering

<*>     REJECT target support

< >     MIRROR target support (EXPERIMENTAL)

<*>   Full NAT

<*>     MASQUERADE target support

<*>     REDIRECT target support

<*>   Packet mangling

<*>     TOS target support

<*>     MARK target support

< >   LOG target support

< >   TCPMSS target support

IP: Virtual Server Configuration  --->를 선택하면

<*> virtual server support (EXPERIMENTAL)

[*]   IP virtual server debugging

(12)   IPVS connection table size (the Nth power of 2)

--- IPVS scheduler

<*>   round-robin scheduling

<*>   weighted round-robin scheduling

<*>   least-connection scheduling scheduling

<*>   weighted least-connection scheduling

<*>   locality-based least-connection scheduling

<*>   locality-based least-connection with replication

scheduling

<*>   destination hashing scheduling

<*>   source hashing scheduling

--- IPVS application helper

< >   FTP protocol helper

위에 설정이 끝나면 저장하고 나온 뒤 다음 명령으로 커널을 컴파일 한다.

make dep

make clean

make bzImage // or zImage

make modules

make modules_install

위의 과정을 마치고 나면 /usr/src/linux/arch/i386/boot/bzImage 파일이

생긴다. 이 파일을 /usr/boot/로 이동한 후, /etc/lilo.conf파일을 수정하여

기존의 커널과 새로운 커널을 추가하여 multi booting을 할 수 있게 한 후

lilo실행 후 새로운 커널로 booting을 한다.

여기 까지 하면 LVS를 설정할 준비가 끝난 것이다.

한 가지 ipvsadm이 잘 설치됐는지 확인하기 위해 다음 명령을 실행하여

확인한다.

Prompt> ipvsadm

IP Virtual Server version 0.8.0 (size=4096)

Prot LocalAddress:Port Scheduler Flags

-> RemoteAddress:Port             Forward Weight ActiveConn InActConn

ipvsadm을 실행한 후 위와 같이 나오면 설치가 제대로 된 것이다.

이제 ip 설정으로 들어가겠다.

IP 설정하기

ip설정에서 다음과 같은 IP를 사용했다.

|  | IP Address |
| --- | --- |
| Master Server IP | 203.237.219.105 |
| Virtual IP | 203.237.219.104 |
| Real Server 1 | 203.237.219.106 |
| Real Server 2 | 203.237.219.107 |
| Real Server 3 | 203.237.219.108 |

ifconfig eth0 203.237.219.105 netmask 255.255.255.0 broadcast 203.237.219.255 up

route add –net 203.237.219.0 netmask 255.255.255.0 dev eth0

ifconfig eth0:0 203.237.219.104 netmask 255.255.255.255 broadcast 203.237.219.104 up

route add –host 203.237.219.104 dev eth0:0

echo 1 > /proc/sys/net/ipvs/ip_forward

ipvsadm –A –t 203.237.219.104:80 –s wlc

ipvsadm –a –t 203.237.219.104:80 –r 203.237.219.106 -i

ipvsadm –a –t 203.237.219.104:80 –r 203.237.219.107 -i

ipvsadm –a –t 203.237.219.104:80 –r 203.237.219.108 -i

위에서 ipvsadm에 대한 명령어 설명을 덧붙이자면 다음과 같다.

-A : 서비스를 추가 하겠다. (add-service로서 하나의 새로운 설정을 시작)

-s : 스케줄러 방식을 선택 (wlc : weight least connection scheduling)

-a : add server의 약자 ( -e : Edit , -d : Delete )

-t : TCP service를 추가( -u : UDP , -f : Firewall )

-r : 옵션 다음에 Real Server(실제로 서비스할 서버)의 IP를 적는다.

-i : ip tunneling 방식 ( -g : Direct Routing 방식 )

이 설정을 마치고 ipvsadm명령을 실행하면 다음과 같이 나온다.

Prompt > ipvsadm

IP Virtual Server version 0.8.0 (size=4096)

Prot LocalAddress:Port Scheduler Flags

-> RemoteAddress:Port             Forward Weight ActiveConn InActConn

TCP  203.237.219.104:http wlc

-> 203.237.219.108:http           Tunnel  1      0          0

-> 203.237.219.107:http           Tunnel  1      0          0

-> 203.237.219.106:http           Tunnel  1      0          0

이렇게 나오면 Master Server의 설정이 끝난 것이다.

- Real Server 설정

(Real Server 1 기준)

ifconfig eth0 203.237.219.106 netmask 255.255.255.0 broadcast 172.26.20.255 up

route add –net 203.237.219.0 netmask 255.255.255.0 dev eth0

ifconfig tunl0 203.237.219.104 netmask 255.255.255.255 broadcast 203.237.219.104 up

route add –host 203.237.219.104 dev tunl0

위에서 203.237.219.106는 Real Server1의 IP이다.

그러므로 위의 명령을 각 Real Server마다 server IP를 바꾸어 설정하면 된다.

이것으로 Real Server의 setting이 끝났다.

### Testing

각 Real Server에는 웹서버(apache)가 설치되어 있어야 한다.

각 웹서버의 처음 시작 페이지(index.html)을 수정하여 구분할 수 있게 한다.

다음의 세 그림은 RealServer 1, 2, 3를 virtual IP 203.237.219.104로 접근한

것이다.

위와 같이 각 서버의 index.html을 다르게 만든 후에 접근을 해보면 LVS

구축이 성공되는 모습을 볼 수 있다.